Изменение № 2 ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 24 от 05.12.2003)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4706

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU,TJ, TM, UZ, UA [коды альфа – 2 по МК (ИСО 3166) 004]

(Поправка, ИУС 10-2005)

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1 после слов «(ТУ)» дополнить знаком сноски * и сноской:

«* В части требований к разработке и оформлению ТУ на пищевые продукты на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51740-2001».

Пункт 3.6. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Подлинники ТУ, в том числе выполненные на магнитных носителях, и копии, полученные с них, допускается выполнять без основной надписи, дополнительных граф и рамок. В этом случае:».

Пункт 3.7.1 дополнить абзацем:

«Допускается использовать системы обозначения ТУ, принятые до введения в действие ГОСТ 2.201. При этом рекомендуется в соответствии с требованиями ЕСКД формировать обозначение ТУ, как и любого неосновного конструкторского документа, путем добавления кода документа к обозначению основного конструкторского документа – чертеж детали, спецификация (ГОСТ 2.102), например, обозначение спецификации плунжерного насоса – ПН 200-00-000, обозначение ТУ – ПН 200-00-000 ТУ.

Также допускается использовать для обозначения ТУ двойное обозначение:

- обозначение ТУ, как неосновного конструкторского документа по ЕСКД;

- обозначение ТУ с применением кодов действующих классификаторов продукции и предприятий страны – разработчика ТУ по 3.7.2».

Пункт 3.7.2 дополнить абзацем:

«Допускается использовать ранее принятые системы обозначения ТУ».

Пункт 3.7.3 исключить.

Пункт 3.8 дополнить словами: «(держателя подлинника)».

Пункт 4.3. Первый абзац. Заменить слова: «и нормы» на «нормы и характеристики».

Пункт 4.7. Последний абзац после слов «установлены в» дополнить словами: «межгосударственных».

(ИУС № 6 2005 г.)