# Условные графические обозначения в электрических схемах (действующие и отменённые)

Электромонтеру, в первую очередь, необходимо уметь читать электрические схемы. Поэтому приведен́ы основные (действующие и отменённые) условные графические обозначения в электрических схемах.

## Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| переменный ток, трехфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3PEN~50 Гц 220/380 В | Гальваномагнитный эффект (эффект Холла) |  |
| Муфта. Общее обозначение: а) выключенная б) включенная |  | Экранирование Примечание. При уточнении характера экранирования (электростатическое или электромагнитное) под изображением линии экранирования проставляют буквенные обозначения соответственно: |  |
| Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах |  | а) электростатическое |  |
| Линия механической связи в электрических схемах |  | б) электромагнитное |  |
| Заземление, общее обозначение |  | Шина |  |
| Бесшумное заземление (чистое) |  | Группа линий электрической связи, осуществленная n скрученными проводами, например, шестью скрученными проводами, изображенная: |
| Защитное заземление |  | а) однолинейно |  |
|  |  | б) многолинейно |  |

## Электрические машины (ГОСТ 2.722-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статор. Обмотка статора. Общее обозначение |  | Ротор. Общее обозначение и короткозамкнутый |  |
| Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |  | Машина электрическая. Общее обозначение |  |
| Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором |  | Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующие данные: а) род машины (генератор - Г(G), двигатель - М(M), тахогенератор - ТГ(BR) и др.; б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток, например генератор трехфазный |  |
| Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду, обмотка статора - в треугольник |  | Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник |  |
| Машина постоянного тока с последовательным возбуждением |  | Машина постоянного тока с параллельным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с независимым возбуждением |  | Машина постоянного тока со смешанным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов |  | Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения |  |

ГОСТ 2.722-68 »»

## Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы,
автотрансформаторы и магнитные усилители (ГОСТ 2.723-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя | Форма I | Трансформатор однофазный с магнитопроводом | Форма I |
|  | Форма II |  | Форма II |
| Трансформатор однофазный с магнитопроводом трехобмоточный | Форма I | Автотрансформатор однофазный с магнитопроводом | Форма I |
|  | Форма II |  | Форма II |
| Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой | Форма I | Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом |  |
|  | Форма II | Реактор |  |

## Токосъемники (ГОСТ 2.726-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Токосъемник троллейный. Общее обозначение |  | Токосъемник кольцевой |  |

## Разрядники. Предохранители (ГОСТ 2.727-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранитель плавкий. Общее обозначение |  | Разрядник. Общее обозначение |  |

## Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик ватт-часов |  | Датчик температуры |  |
| Амперметр |  | Вольтметр |  |

ГОСТ 2.729-68 »»

## Источники света (ГОСТ 2.732-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа накаливания осветительная и сигнальная Примечание. Допускается при изображении сигнальных ламп секторы зачернять |  | Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная. Общее обозначение: с четырьмя выводами |  |
|  |  | Лампа газоразрядная высокого давления с простыми электродами |  |
| Пускатель (для люминесцентных ламп) |  | Лампа газоразрядная сверхвысокого давления с простыми электродами |  |

## Источники тока электрохимические (ГОСТ 2.742-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент гальванический или аккумуляторный |  | Батарея из гальванических элементов или аккумуляторов |  |

## Электронагреватели, устройства и установки электротермические (ГОСТ 2.745-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка электротермическая. Общее обозначение |  | Устройство электротермическое без камеры нагрева; электронагреватель |  |
| Электропечь сопротивления. Общее обозначение |  | Электронагреватель индукционный. Общее обозначение |  |

## Обозначения условные графические электростанций и подстанций в схемах электроснабжения (ГОСТ 2.748-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| общее обозначение электростанции |  | атомная электростанция |  |
| гидравлическая электростанция |  | общее обозначение подстанции |  |
| гидроаккумулирующая |  | открытая подстанция |  |
| тепловая электростанция без выдачи тепловой энергии |  | закрытая подстанция |  |

## Род тока и напряжения, виды соединения обмоток,
формы импульсов (ГОСТ 2.750-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток постоянный |  | Ток переменный трехфазный 50Гц | 3~50 Гц |
| Ток переменный. Общее обозначение |  | Полярность отрицательная | − |
| Ток постоянный и переменный (обозначение используется для устройств, пригодных для работы на постоянном и переменом токе) |  | Полярность положительная | + |

## Линии электрической связи, провода, кабели и шины (ГОСТ 2.751-73)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия электрической связи, провод, кабель, шина |  | Заземление |  |
| Корпус (машины, аппарата, прибора) |  | Графическое пересечение двух линий электрической связи, электрически не соединенных. Линии должны пересекаться под углом 90° |  |
| Обрыв линий электрической связи Примечание. На месте знака x указывают необходимые данные о продолжении линии на схеме |  | Линии электрической связи с двумя ответвлениями |  |

## Приборы полупроводниковые (ГОСТ 2.730-73 с измен. 1989г.)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диод |  | Транзистор типа PNP |  |
| Диод светоизлучающий (светодиод) |  | Транзистор полевой с каналом типа N |  |
| Варикап (диод емкостной) |  | Транзистор типа NPN, коллектор соединен с корпусом |  |
| Фотодиод |  | Тиристор незапираемый триодный с управлением по катоду |  |
| Стабилитрон |  | Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду |  |
| Диодный тиристор (динистор) |  | Фоторезистор |  |

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диодный оптрон (диодная оптопара) |  | Тиристорный оптрон (тиристорная оптопара) |  |

## Резисторы. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Резистор постоянный |  | Конденсатор постоянной емкости |  |
| Резистор переменный |  | Конденсатор электролитический поляризованный |  |
| Терморезистор прямого подогрева |  | Конденсатор проходной Примечание. Дуга обозначает наружную обкладку конденсатора (корпус) |  |

## Воспринимающая часть электромеханических устройств (ГОСТ 2.756-76)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Катушка электромеханического устройства |  | Катушка электромеханического устройства, имеющего механическую блокировку |  |
| Воспринимающая часть электротеплового реле |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании |  |
| Катушка поляризованного электромеханического устройства Примечание. Допускается применять следующее обозначение |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании и отпускании |  |
|  |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании |  |
| Обмотка максимального тока |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при отпускании |  |
| Обмотка минимального напряжения |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании и отпускании |  |

## Устройства коммутационные и контактные соединения (ГОСТ 2.755-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключатель путевой: однополюсный |  | Контакт электротеплового реле при разнесенном способе изображения |  |
| Выключатель кнопочный нажимной: с замыкающим контактом |  | Выключатель трехполюсный с автоматическим возвратом |  |
| с размыкающим контактом |  | Контакт для коммутации сильноточной цепи (контактора, пускателя) замыкающий |  |

## Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий |  | Контакт концевого выключателя: 1) замыкающий 2) размыкающий |  |
|  |  | Выключатель ручной |  |
| Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | Контакт контактного соединения: |  |
|  |  | 1) разъемного соединения: - штырь - гнездо |  |
| Контакт размыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | 2) разборного соединения |  |
|  |  | 3) неразборного соединения |  |
|  |  | Соединение контактное разъемное |  |
| Контакт термореле |  | Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного) |  |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ГОСТ 2.722-68)

1. Устанавливаются три способа построения условных графических обозначений электрических машин:

- упрощенный однолинейный;

- упрощенный многолинейный (форма I);

- развернутый (форма II).

2. В упрощенных однолинейных обозначениях электрических машин обмотки статора и ротора изображают в виде окружностей. Выводы обмоток статора и ротора показывают одной линией с указанием на ней количества выводов в соответствии с требованиями ГОСТ 2.751-73.

3. В упрощенных многолинейных обозначениях обмотки статора и ротора изображают аналогично упрощенным однолинейным обозначениям, показывая выводы обмоток статора и ротора (черт. 1).

4. В развернутых обозначениях обмотки статора изображают виде цепочек полуокружностей, а обмотки ротора - в виде окружности (и наоборот).

Взаимное расположение обмоток изображают:

- а) в машинах переменного тока и универсальных - с учетом (черт. 2) или без учета (черт. 3) сдвига фаз;

- б) в машинах постоянного тока - с учетом (черт. 4) или без учета (черт. 5) направления магнитного поля, создаваемого обмоткой.

| Черт. 1 | Черт. 2 | Черт. 3 |
| --- | --- | --- |
| Черт. 4 | или Черт. 5 |

5. В примерах условных графических обозначений машин переменного тока и универсальных машин приведены обозначения, как правило, отражающие сдвиг фаз в обмотке, в примерах машин постоянного тока, как правило, - без учета направления магнитного поля.

6. Выводы обмоток статора и ротора в обозначениях машин всех типов допускается изображать с любой стороны.

7. Обозначения элементов электрических машин приведены в табл. 1.

| Таблица 1. |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Обмотка добавочных полюсов, обмотка компенсационная |  |
| 2. Обмотка статора (каждой фазы) машины переменного тока, обмотка последовательного возбуждения машины постоянного тока |  |
| 3. Обмотка параллельного возбуждения машины постоянного тока, обмотка независимого возбуждения |  |
| 4. Статор, обмотка. Общее обозначение. |  |
| Примечание. Если необходимо указать, что на статоре имеются две самостоятельные трехфазные обмотки, то используют следующее обозначение |  |
| 5. Статор с трехфазной обмоткой: | Форма I Форма II |
| а) соединенной в треугольник |  |
| б) соединенной в звезду |  |
| 6. Ротор. Общее обозначение |  |
| 7. Ротор без обмотки: а) полый немагнитный или ферромагнитный |  |
| б) с явно выраженными полюсами (явнополюсный) с прорезями по окружности |  |
| в) явнополюсныи с постоянными магнитами |  |
| 8. Ротор с распределенной обмоткой: а) трехфазной, соединенной в звезду |  |
| б) трехфазной, соединенной в треугольник |  |
| в) однофазной |  |
| г) короткозамкнутой |  |
| 9. Ротор внешний с короткозамкнутой распределенной обмоткой (например, двигателя-гироскопа) |  |
| 10. Ротор явнополюсный с сосредоточенной обмоткой возбуждения |  |
| 11. Ротор явнополюсный с сосредоточенной обмоткой возбуждения и распределенной короткозаминутой успокоительной или пусковой обмоткой |  |
| 12. Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |  |
| 13. Машина электрическая. Общее обозначение Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующин данные: а) род машины (генератор - Г, двигатель - М, возбудитель - В, газотурбогенератор - ГГ, гидротурбогенератор - ГТГ, дизель-генератор - ДГ, тахогенератор - ТГ, сельсин - Cc и др.); б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток в соответствии с требованиями ГОСТ 2.750-68. |  |
| Например: генератор трехфазный |  |
| двигатель трехфазный с соединением обмоток статора в звезду |  |

8. Примеры построения обозначений электрических машин приведены в табл. 2.

| Таблица 2. |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
|  | Форма I | Форма II |
| 1. Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду; обмотка статора соединена: а) в треугольник |  |  |
| б) в звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой |  |  |
| 2. Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором |  |  |
| 3. Машина асинхронная с переключением обмотки статора на два числа полюсов с короткозамкнутым ротором. Переключение обмотки статора: а) со звезды на звезду с двумя параллельными ветвями |  |  |
| б) с треугольника на звезду с двумя параллельными ветвями |  |  |
| 4. Машина асинхронная трехфазная с внешним ротором; обмотка статора соединена в звезду |  |  |
| 5. Двигатель асинхронный однофазный с расщепленными полюсами с короткозамкнутым ротором |  |  |
| 6. Машина асинхронная двухфазная: а) с короткозамкнутым ротором |  |  |
| б) с полым немагнитным ротором и неподвижным ферромагнитным сердечником |  |  |
| 7. Машина асинхронная двухфазная с тремя обмотками и полым немагнитным ротором; одна из обмоток расположена на неподвижном сердечнике. Примечание. Назначение обмоток (пусковая, управления или тахометрическая) допускается обозначать соответствующими буквами |  |  |
| 8. Трансформатор вращающийся, фазовращатель (обозначение соединения обмоток статора и ротора между собой производится в зависимости от назначения машины) |  |  |
| 9. Автотрансформатор трехфазный поворотный (потенциал-регулятор) |  |  |
| 10. Трансформатор трехфазный поворотный (фазорегулятор) |  |  |
| 11. Сельсин-датчик, сельсин-приемник контактные (с контактными кольцами) однофазные: а) с обмоткой возбуждения на статоре и обмоткой синхронизации на роторе, соединенной в звезду |  |  |
| б) с обмоткой возбуждения на явнополюсном роторе и обмоткой синхронизации на статоре, соединенной в звезду |  |  |
| в) с распределенной обмоткой возбуждения на роторе и обмоткой синхронизации на статоре, соединенной в звезду |  |  |
| 12. Сельсин дифференциальный контактный (с контактными кольцами) с обмотками статора и ротора, соединенными в звезду |  |  |
| 13. Сельсин-датчик, сельсин-приемник бесконтактные (без контактных колец) с обмоткой статора, соединенной в звезду |  |  |
| 14. Машина синхронная трехфазная явнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой |  |  |
| 15. Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник |  |  |
| 16. Машина синхронная трехфазная явнополюсная с обмоткой возбуждения и пусковой короткозамкнутой обмоткой на роторе; обмотка статора соединена в звезду |  |  |
| 17. Машина синхронная трехфазная с возбуждением от постоянных магнитов; обмотка статора соединена в звезду |  |  |
| 18. Машина синхронная трехфазная (генератор) с самовозбуждением; обмотка статора соединена в звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой |  |  |
| 19. Машина синхронная однофазная явнополюсная с обмоткой возбуждения и успокоительной или пусковой обмоткой на роторе |  |  |
| 20. Машина синхронная трехфазная явнополюсиая без обмотки возбуждения с пусковой короткозамкнутой обмоткой на роторе (реактивный синхронный двигатель); обмотка статора соединена в треугольник |  |  |
| 21. Двигатель гистерезисный; обмотка статора соединена в звезду |  |  |
| 22. Машина индукторная (генератор повышенной частоты) с двумя обмотками переменного тока и одной обмоткой постоянного тока на статоре |  |  |
| 23. Машина постоянного тока с независимым возбуждением |  |
| 24. Машина постоянного тока с последовательным возбуждением |  |
| 25. Машина постоянного тока с параллельным возбуждением |  |
| 26. Машина постоянного тока со смешанным возбуждением |  |
| 27. Двигатель постоянного тока реверсивный с двумя последовательными обмотками возбуждения |  |
| 28. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением и центробежным вибрационным стабилизатором скорости вращения |  |
| Примечания: 1. В зависимости от типа стабилизатора контакт может быть замыкающим или размыкающим. 2. Если необходимо показать способ включения стабилизатора скорости вращения, его контакты включают в соответствующую цепь двигателя, например, включение вибрационного стабилизатора скорости вращения в цепь возбуждения параллельно добавочному сопротивлению |  |
| 29. Двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и центробежным вибрационным стабилизатором скорости вращения |  |
| 30. Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов |  |
| 31. Усилитель электромашинный с поперечным потоком и несколькими обмотками управления (например, простейший с тремя обмотками) |  |
| 32. Усилитель электромашинный с продольным потоком и несколькими обмотками управления (например, простейший с тремя обмотками) |  |
| 33. Двигатель коллекторный трехфазный последовательного возбуждения с регулированием скорости вращения передвижением щеток |  |
| 34. Двигатель коллекторный трехфазный параллельного возбуждения с питанием в ротор с регулированием скорости вращения передвижением щеток |  |
| 35. Двигатель коллекторный однофазный репульсионный |  |
| 36. Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения |  |
| 37. Преобразователь электромашинный постоянного тока с двумя независимыми обмотками на роторе |  |
| 38. Преобразователь одноякорный постоянно-переменного тока трехфазный |  |
| 39. Агрегат, состоящий из асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором и преобразователя частоты (например, 50/200 Гц); обмотки статора двигателя и ротора преобразователя соединены в звезду, обмотка статора преобразователя - в треугольник |  |
| 40. Агрегат, состоящий из асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором и генератора постоянного тока с параллельным возбуждением, обмотка статора двигателя соединена в треугольник |  |

Изменение №3 ГОСТ 2.722-68

Дата введения 1994-07-01

Таблица 1. Пункт 13. Примечание. Перечисление б дополнить абзацами:

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| двигатель линейный, общее обозначение |  |
| двигатель шаговый, общее обозначение |  |
| генератор с ручным управлением |  |

Таблицу 2 дополнить пунктами - 21а, 24а, 36а

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 21а. Двигатель асинхронный трехфазный со статором, соединенным звездой, с автоматическими пускателями в роторе |  |
| 24а. Двигатель асинхронный трехфазный линейный с односторонним направлением вращения |  |
| 36а. Генератор переменного тока синхронный трехфазный с постоянным магнитом |  |

графа «Обозначение». Пункт 35. Форма 2. Верхний чертеж заменить новым:

# Условные обозначения. Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729-68)

В таблице приведены некоторые из условных графических обозначений электроизмерительных приборов.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Прибор электроизмерительный: |  |
| а) показывающий |  |
| б) регистрирующий |  |
| в) интегрирующий (например, счетчик) |  |
| Примечание: Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные в стардартах ЕСКД, а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, например: |  |
| а) амперметр | A |
| б) вольтметр | V |
| в) вольтамперметр | VA |
| г) ваттметр | W |
| д) варметр | var |
| е) микроамперметр | μA |
| ж) милливольтметр | mA |
| з) омметр | Ω |
| и) мегаомметр | MΩ |
| к) частотометр | Hz |
| л) фазометр: измеряющий сдвиг фаз измеряющий коэффициент мощности | φ |
|  | cosφ |
| м) счетчик ампер-часов | Ah |
| н) счетчик ватт-часов | Wh |
| о) счетчик вольт-ампер-часов | varh |
| п) термометр | t ° |
| р) индикатор полярности | ± |
| с) измеритель уровня сигнала | dB |
| Электросчетчик |  |
| Гальванометр |  |
| Осциллограф |  |
| Датчик измеряемой неэлектрической величины |  |
| Датчик давления с токовым выходом |  |
| Датчик температуры |  |
| Термопара (утолщенная сторона изображения обозначает отрицательную полярность) |  |
| Наименование | Обозначение |

# Условные обозначения. Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87)

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства, и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств и их элементов.

Настоящий стандарт не устанавливает условные графические обозначения на схемах железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Условные графические обозначения механических связей, приводов и приспособлений - по ГОСТ 2.721-74.

Условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств - по ГОСТ 2.756-76.

Размеры отдельных условных графических обозначений и соотношение их элементов приведены в приложении.

1. Общие правила построения обозначений контактов

- 1.1   Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена.

- 1.2   Контакты коммутационных устройств состоят из подвижных и неподвижных контакт-деталей.

- 1.3   Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном отображении:

| 1) замыкающих |  |
| --- | --- |
| 2) размыкающих |  |
| 3) переключающих |  |
| 4) переключающих с нейтральным центральным положением |  |

1.4 Для пояснения принципа работы коммутационных устройств при необходимости на их контакт-деталях изображают квалифицирующие символы, приведенные в табл.1.

| Таблица 1 |
| --- |
| Наименование функции | Обозначение |
| 1. Функция контактора |  |
| 2. Функция выключателя |  |
| 2. Функция разъединителя |  |
| 4. Функция выключателя-разъединителя |  |
| 5. Автоматическое срабатывание |  |
| 6. Функция путевого или концевого выключателя |  |
| 7. Самовозврат |  |
| 8. Отсутствие самовозврата |  |
| 9. Дугогашение |  |

Примечание. Обозначения, приведенные в пп. 1-4, 7-9 настоящей таблицы, помещают на неподвижных контакт-деталях, а обозначения в пп. 5 и 6 - на подвижных контакт-деталях.

2. Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств приведены в табл. 2.

| Таблица 2 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Контакт коммутационного устройства: 1) переключающий без размыкания цепи (мостовой) |  |
| 2) с двойным замыканием |  |
| 3) с двойным размыканием |  |
| 2. Контакт импульсный замыкающий: 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| 3. Контакт импульсный размыкающий: 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| 4. Контакт в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы: 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 5. Контакт в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы: 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 6. Контакт без самовозврата: 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 7. Контакт с самовозвратом: 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 8. Контакт переключающий с нейтральным центральным положением с самовозвратом из левого положения и без возврата из правого положения |  |
| 9. Контакт контактора: 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 3) замыкающий дугогасительный |  |
| 4) размыкающий дугогасительный |  |
| 5) замыкающий с автоматическим срабатыванием |  |
| 10. Контакт выключателя |  |
| 11. Контакт разъединителя |  |
| 12. Контакт выключателя-разъединителя |  |
| 13. Контакт концевого выключателя: 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 14. Контакт, чувствительный к температуре (термоконтакт): 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 15. Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| 16. Контакт размыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| Примечание к пп. 15 и 16. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к ее центру |

3. Примеры построения обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 3.

| Таблица 3 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Контакт замыкающий выключателя: 1) однополюсный |  |
| 2) трехполюсный |  |
| 2. Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим срабатыванием максимального тока |  |
| 3. Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления: 1) автоматически |  |
| 2) посредством вторичного нажатия кнопки |  |
| 3) посредством вытягивания кнопки |  |
| 4) посредством отдельного привода (например нажатия кнопки-сброс) |  |
| 4. Разъединитель трехполюсный |  |
| 5. Выключатель-разъединитель трехполюсный |  |
| 6. Выключатель ручной |  |
| 7. Выключатель электромагнитный (реле) |  |
| 8. Выключатель концевой с двумя отдельными цепями |  |
| 9. Выключатель термический саморегулирующий |  |
| Примечание. Следует делать различие в изображении контакта и контакта термореле, изображаемого следующим образом |  |
| 10. Выключатель инерционный |  |
| 11. Переключатель ртутный трехконечный |  |

4. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 4.

| Таблица 4 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного) |  |
| Примечание. Позиции переключателя, в которых отсутствуют коммутируемые цепи, или позиции, соединенные между собой, обозначают короткими штрихами (пример шестипозиционного переключателя не коммутирующего электрическую цепь в первой позиции и коммутирующего одну и ту же цепь в четвертой и шестой позиции) |  |
| 2. Переключатель однополюсный шестипозиционный с безобрывным переключателем |  |
| 3. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три соседние цепи в каждой позиции |  |
| 4. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную |  |
| 5. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции |  |
| 6. Переключатель однополюсный шестипозиционный с подвижным контактом, не размыкающим цепь при переходе его из третьей в четвертую позицию |  |
| 7. Переключатель двухполюсный четырехпозиционный |  |
| 8. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт- позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса |  |
| 9. Переключатель многопозиционный независимых цепей (пример шести цепей) |  |
| Примечания к пп. 1-9 1. При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например 1) привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и обратно |  |
| 2) привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1 |  |
| 2. Диаграмму положения связывают с подвижным контактом переключателя линией механической связи |  |
| 10. Переключатель со сложной коммутацией изображают на схеме одним из следующих способов: 1) общее обозначение (например обозначение восемнадцати позиционного роторного переключателя с шестью зажимами, обозначенными от A до F) |  |
| 2) обозначение, составленное согласно конструкции |  |
| 11. Переключатель двухполюсный трехпозиционный с нейтральным положением |  |
| 12. Переключатель двухполюсный трехпозиционный с самовозвратом в нейтральной положение |  |

5. Обозначения контактов контактных соединений приведены в табл. 5.

| Таблица 5 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Контакт контактного соединения: 1) разъемного соединения - штырь - гнездо |  |
| 2) разборного соединения |  |
| 3) неразборного соединения |  |
| 2. Контакт скользящий: 1) по линейной токопроводящей поверхности |  |
| 2) по нескольким линейным токопроводящим поверхностям |  |
| 3) по кольцевой токопроводящей поверхности |  |
| 4) по нескольким линейным кольцевым проводящим поверхностям |  |
| Примечание. При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо зачернения |

6. Примеры построения обозначений контактных соединений приведены в табл. 6.

| Таблица 6 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Соединение контактное разъемное |  |
| 2. Соединение контактное разъемное четырехпроводное |  |
| 3. Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения |  |
| 4. Гнездо четырехпроводного контактного разъемного соединения Примечание. В пп. 2-4 цифры внутри прямоугольников обозначают номера контактов |  |
| 5. Соединение контактное разъемное коаксиальное |  |
| 6. Перемычки контактные (вид связи см. табл. 5 п.1) |  |
| 7. Колодка зажимов Примечание. Для указания видов контактных соединений допускается применять следующие обозначения: |  |
| 1) колодки с разборными контактами |  |
| 2) колодки с разборными и неразборными контактами |  |
| 8. Перемычка коммутационная: 1) на размыкание |  |
| 2) с выведенным штырем |  |
| 3) с выведенным гнездом |  |
| 4) на переключение |  |
| 9. Соединение с защитным контактом |  |

7. Обозначения элементов искателей приведены в табл. 7.

| Таблица 7 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Щетка искателя с размыканием цепи при переключении |  |
| 2. Щетка искателя без размыкания цепи при переключении |  |
| 3. Контакт (выход) поля искателя |  |
| 4. Группа контактов (выходов) поля искателя |  |
| 5. Поле искателя контактное |  |
| 6. Поле искателя контактное с исходным положением Примечание. Обозначение исходного положения применяют при необходимости |  |
| 7. Поле искателя контактное с изображением контактов (выходов) |  |
| 8. Поле искателя с изображением групп контактов (выходов) |  |

8. Примеры построения обозначений искателей приведены в табл. 8.

| Таблица 8 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Искатель с одним движением без возврата щеток в исходное положение |  |
| 2. Искатель с одним движением c возвратом щеток в исходное положение |  |
| Примечание. При использовании искателя в четырехпроводном тракте применяют обозначение искателя с возвратом щеток в исходное положение |  |
| 3. Искатель с двумя движениями с возвратом щеток в исходное положение |  |
| 4. Искатель релейный |  |
| 5. Искатель моторный с возвратом в исходное положение |  |
| 6. Искатель моторный с двумя движениями, приводимый в движение общим мотором |  |
| 7. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением без возврата щеток в исходное положение: 1) с размыканием цепи при переключении |  |
| 2) без размыкания цепи при переключении |  |
| 8. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением с возвратом щеток в исходное положение: 1) с размыканием цепи при переключении |  |
| 2) без размыкания цепи при переключении |  |
| 9. Искатель с изображением групп контактов (выходов) (пример искателя с возвратом щеток в исходное положение) |  |
| 10. Искатель шаговый с указанием количества шагов вынужденного и свободного искания (пример 10 шагов вынужденного и 20 шагов свободного искания) |  |
| 11. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и с указанием декад и подсоединения к определенной (шестой) декаде |  |
| 12. Искатель с двумя движениями, с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями (например двумя) |  |
| Примечание. Если возникает необходимость указать, что искатель установлен в нужное положение с помощью маркировочного потенциала, поданного на соответствующий контакт контактного поля, следует использовать обозначение (например положения 7) |  |

9. Обозначения многократных координатных соединителей приведены в табл. 9.

| Таблица 9 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Соединитель координатный многократный. Общее обозначение |  |
| 2. Соединитель координатный многократный в четырехпроводном тракте |  |
| 3. Вертикаль многократного координатного соединителя Примечание. Порядок нумерации выходов допускается изменять |  |
| 4. Вертикаль многократного координатного соединителя с m выходами |  |
| 5. Соединитель координатный многократный с n вертикалями и с m выходами в каждой вертикали |  |
| Примечание. Допускается упрощенное обозначение: n - число вертикалей, m - число выходов в каждой вертикали |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

10. Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в табл. 10.

| Таблица 10 |
| --- |
| Наименование | Обозначение |
| 1. Контакт коммутационного устройства 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 3) переключающий |  |
| 2. Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате |  |
| 3. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт - позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса |  |

| Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементов Почти все УОС, все изделия радиоэлектроники и электротехники, изготавливаемые промышленными организациями и предприятиями, домашними мастерами, юными техниками и радиолюбителями, содержат в своем составе определенное количество разнообразных покупных ЭРИ и элементов, выпускаемых в основном отечественной промышленностью. Но за последнее время наблюдается тенденция применения ЭРЭ и комплектующих изделий зарубежного производства. К ним можно отнести в первую очередь ППП, конденсаторы, резисторы, трансформаторы, дроссели, электрические соединители, аккумуляторы, ХИТ, переключатели, установочные изделия и некоторые другие виды ЭРЭ. Применяемые покупные комплектующие или самостоятельно изготавливаемые ЭРЭ обязательно находят свое отражение на принципиальных и монтажных электрических схемах устройств, в чертежах и другой ТД, которые выполняются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Особое внимание уделяется принципиальным электрическим схемам, которые определяют не только основные электрические параметры, но и все входящие в устройства элементы и электрические связи между ними. Для понимания и чтения принципиальных электрических схем необходимо тщательно ознакомиться с входящими в них элементами и комплектующими изделиями, точно знать область применения и принцип действия рассматриваемого устройства. Как правило, сведения о применяемых ЭРЭ указываются в справочниках и спецификации — перечне этих элементов. Связь перечня комплектующих ЭРЭ с их условными графическими обозначениями осуществляется через позиционные обозначения. Для построения условных графических обозначений ЭРЭ используются стандартизованные геометрические символы, каждый из которых применяют отдельно или в сочетании с другими. При этом смысл каждого геометрического образа в условном обозначении во многих случаях зависит от того, в сочетании с каким другим геометрическим символом он применяется. Стандартизованные и наиболее часто применяемые условные графические обозначения ЭРЭ в принципиальных электрических схемах приведены на рис. 1. 1. Эти обозначения касаются всех комплектующих элементов схем, включая ЭРЭ, проводники и соединения между ними. И здесь важнейшее значение приобретает условие правильного обозначения однотипных комплектующих ЭРЭ и изделий. Для этой цели применяются позиционные обозначения, обязательной частью которых является буквенное обозначение вида элемента, типа его конструкции и цифровое обозначение номера ЭРЭ. На схемах используется также дополнительная часть обозначения позиции ЭРЭ, указывающая функцию элемента, в виде буквы. Основные виды буквенных обозначений элементов схем приведены в табл. 1.1. Обозначения на чертежах и схемах элементов общего применения относятся к квалификационным, устанавливающим род тока и напряжения,. вид соединения, способы регулирования, форму импульса, вид модуляции, электрические связи, направление передачи тока, сигнала, потока энергии и др. В настоящее время у населения и в торговой сети находится в эксплуатации значительное количество разнообразных электронных приборов и устройств, радио- и телевизионной аппаратуры, которые изготавливаются зарубежными фирмами и различными акционерными обществами. В магазинах можно приобрести различные типы ЭРИ и ЭРЭ с иностранными обозначениями. В табл. 1. 2 приведены сведения о наиболее часто встречающихся ЭРЭ зарубежных стран с соответствующими обозначениями и их аналоги отечественного производства. Эти сведения впервые публикуются в таком объеме. Рис 1.1 Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических, радиотехнических и автоматизации 1— транзистор структуры р- n-р в корпусе, общее обозначение; 2— транзистор структуры п-р-п в корпусе, общее обозначение, 3 — транзистор полевой с p-n-переходом и п каналом, 4 — транзистор полевой с p-n-переходом и р каналом, 5 — транзистор однопереходный с базой п типа, б1, б2 — выводы базы, э — вывод эмиттера, 6 — фотодиод, 7 — диод выпрямительный, 8 — стабилитрон (диод лавинный выпрямительный) односторонний, 9 — диод тепло-электрический, 10 — тиристор диодный, стираемый в обратном направлении; 11 — стабилитрон (диодолавинный выпрямительный) с двусторонней проводимостью, 12 — тиристор триодный. 13 — фоторезистор, 14 — переменный резистор, реостат, общее обозначение, 15 — переменный резистор, 16 — переменный резистор с отводами, 17 — построечный резистор-потенциометр; 18 — терморезистор с положительным температурным коэффициентом прямого нагрева (подогрева), 19 — варистор, 20 — конденсатор постоянной емкости, общее обозначение, 21 — конденсатор постоянной емкости поляризованный; 22 — конденсатор оксидный поляризованный электролитический, общее обозначение; 23 — резистор постоянный, общее обозначение; 24 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 05 Вт; 25 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 125 Вт, 26 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 25 Вт, 27 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 5 Вт, 28 — резистор постоянный с номинальной мощностью 1 Вт, 29 — резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 2 Вт, 30 — резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 5 Вт; 31 — резистор постоянный с одним симметричным дополнительным отводом; 32 — резистор постоянный с одним несимметричным дополнительным отводом; Рис 1.1 Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических, радиотехнических и автоматизации 33 — конденсатор оксидный неполяризованный, 34 — конденсатор проходной (дуга обозначает корпус, внешний элекрод), 35 — конденсатор переменной емкости (стрелка обозначает ротор); 36 — конденсатор подстроечный, общее обозначение 37 — варикап. 38 — конденсатор помехоподавляющий; 39 — светодиод, 40 — туннельный диод; 41 — лампа накаливания осветительная и сигнальная 42 — звонок электрический 43 — элемент гальванический или аккумуляторный; 44 — линия электрической связи с одним ответвлением; 45 — линия электрической связи с двумя ответвлениями; 46 — группа проводов, подключенных к одной точке электрическою соединения. Два провода; 47 — четыре провода, подключенных к одной точке электрическою соединения; 48 — батарея из гальванических элементов или батарея аккумуляторная; 49 — кабель коаксиальный. Экран соединен с корпусом; 50 — обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя, магнитного усилителя; 51 — рабочая обмотка магнитного усилителя; 52 — управляющая обмотка магнитного усилителя; 53 — трансформатор без сердечника (магнитопровода) с постоянной связью (точками обозначены начала обмоток); 54 — трансформатор с магнитодиэлектрическим сердечником; 55 — катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода; 56 — трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом и экраном между обмотками; 57 — трансформатор однофазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом с отводом во вторичной обмотке; 58 — автотрансформатор однофазный с регулированием напряжения; 59 — предохранитель; 60 — предохранитель выключатель; б/ — предохранитель-разъединитель; 62 — соединение контактное разъемное; 63 — усилитель (направление передачи сигнала указывает вершина треугольника на горизонтальной линии связи); 64 — штырь разъемного контактного соединения; Рис 1.1 Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических радиотехнических и автоматизации 65 — гнездо разъемною контактного соединения, 66 — контакт разборного соединения например с помощью зажима 67 — контакт неразборного соединения, например осуществленного пайкой 68 — выключатель кнопочный однополюсный нажимной с Замыкающим контактом самовозвратом 69 — контакт коммутационного устройства размыкающий, общее обозначение 70 — контакт коммутационного устройства (выключателя, реле) замыкающий, общее обозначение. Выключатель однополюсный. 71 — контакт коммутационного устройства переключающий, общее обозначение. Однополюсный переключатель на два направления. 72— контакт переключающий трехпозиционный с нейтральным положением 73 — контакт замыкающий без самовозврата 74 — выключатель кнопочный нажимной с размыкающим контактом 75 — выключатель кнопочный вытяжной с замыкающим контактом 76 — выключатель кнопочный нажимной с возвратом кнопки, 77 — выключатель кноночный вытяжной с размыкающим контактом 78 — выключатель кнопочный нажимной с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки, 79 — реле электрическое с замыкающим размыкающим и переключающим контактами, 80 — реле поляризованное на одно направление тока в обмотке с нейтральным положением 81 — реле поляризованное на оба направления тока в обмотке с нейтральным положением 82 — реле электротепловое без самовозврата, с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки, 83- разъемное однополюсное соединение 84 — гнездо пятипроводного контактного разъемного соединения, 85 штырь контактного разъемного коаксиального соединения 86 — гнездо контактною соединения 87 — штырь четырехпроводного соединения, 88 гнездо четырехпроводного соединения 59 — перемычка коммутационная размыкающая цепь Таблица 1.1. Буквенные обозначения элементов схем Продолжение табл.1.1 Окончание табл. 1.1 |  |
| --- | --- |

Номер ГОСТа

Название

ГОСТ 2.701 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.

ГОСТ 2.702 Правила выполнения электрических схем.

ГОСТ 2.705 Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками.

ГОСТ 2.708 Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники.

ГОСТ 2.709 Система обозначения цепей в электрических схемах.

ГОСТ 2.710 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.