МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МПС РОССИИ)

__________________________________________________________________

15 сентября 2000 г.                                       N ЦТ-781

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

путей сообщения

Российской Федерации

А.С.Мишарин

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

Российского центра

испытаний и сертификации

(РОСТЕСТ-МОСКВА)

Мигачев Б.С.

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ И МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ УЧЕТНЫХ

ОПЕРАЦИЯХ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МПС

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1   Настоящая   Инструкция  устанавливает  порядок  и  методы

измерений  количества  нефтепродуктов  при  учетных  операциях  на

складах и базах  топлива  и  нефтепродуктов,  пунктах  экипировки,

подвижном  составе  с  целью  обеспечения  учета  и  эффективности

использования  энергоресурсов  и   обязательна   для   предприятий

федерального железнодорожного  транспорта  (далее  - предприятия),

работа которых  связана  с  поступлением,  хранением,  отпуском  и

использованием нефтепродуктов.

1.2  Измерение количества нефтепродуктов выполняют при учетных

операциях, которые    включают    учетно-расчетные    операции   и

оперативный контроль.

Учетно-расчетные   операции   -   это  определение  количества

нефтепродуктов   для  последующих  расчетов  между  поставщиком  и

потребителем.

Оперативный    контроль    -    это   определение   количества

нефтетепродуктов при     внутрипроизводственных    технологических

операциях.

1.3  Прием  нефтепродуктов осуществляется из железнодорожных и

автомобильных  цистерн,  судовых  танков,  тары  (бочки  и  другие

емкости);  отпуск  -  в указанные транспортные средства, а также в

топливные   баки   подвижного   состава   и  тару;  хранение  -  в

вертикальных и  горизонтальных  резервуарах наземного и подземного

исполнения; использование - в двигателях  транспортных  средств  и

энергоустановках   для   производства   электрической  и  тепловой

энергии, горячей воды, пара, сжатого воздуха.

1.4 При  проведении  учетных  операций  применяются  прямые  и

косвенные методы.

При применении  прямых методов измеряют массу нефтепродуктов с

помощью весов,  весовых дозаторов,  счетчиков или преобразователей

расхода с интеграторами.

Косвенные    методы   подразделяют   на   объемно-массовый   и

гидростатический.

1.5    Количество   нефтепродуктов   при   учетных   операциях

определяется в единицах массы.

1.6  При  измерении  количества нефтепродуктов выполняют такие

операции  как  отбор  проб,  определение  плотности,  температуры,

давления, уровня, объема, массы, массового и объемного расхода.

1.7    Метрологическое    обеспечение   измерений   количества

нефтепродуктов   при   учетно-расчетных  операциях  заключается  в

соблюдении установленных  норм  и   правил,   применении   средств

измерений, обеспечивающих единство и требуемую точность выполнения

измерений.

1.8  Средства  измерений,  используемые  для  учетно-расчетных

операций, находятся  в  сфере  государственного   метрологического

контроля и надзора и подлежат поверке.

Средства измерений,  используемые для  определения  количества

нефтепродуктов в технологических операциях,  не входят в указанную

сферу и для  определения  метрологических  характеристик  подлежат

калибровке.

Перечень  средств  и  систем  измерений,  подлежащих  поверке,

приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции.

1.9  Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в

настоящей   Инструкции   приведен   в  приложении  2  к  настоящей

Инструкции.

1.10 Ответственность за содержание в рабочем состоянии средств

измерений, градуировку всех видов нефтеемкостей и топливных  баков

и правильность производимых измерений возлагается на руководителей

соответствующих предприятий.

1.11  Система учета нефтепродуктов на предприятии представляет

собой совокупность правил, норм, мероприятий и технических средств

для   получения   достоверных   данных  о  количестве  и  качестве

нефтепродуктов, а также документального оформления технологических

и учетно-расчетных операций.

2. ОБЪЕМНО-МАССОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

2.1  Объемно-массовым методом определяется масса нефтепродукта

по  его  объему и плотности при одинаковых или приведенных к одним

условиям  (температуре,  давлению)  как произведение значений этих

величин.

2.2  В  зависимости  от способа измерения объема нефтепродукта

объемно-массовый метод подразделяют на статический и динамический.

Статический метод  применяют при измерении массы нефтепродукта

в  вертикальных  и  горизонтальных  резервуарах,   железнодорожных

цистернах и  других  градуированных емкостях по измеренному уровню

или по полной вместимости.

Динамический    метод    применяют    при    измерении   массы

нефтепродукта непосредственно   на   потоке.   При   этом    объем

нефтепродукта измеряют счетчиками.

2.3  Пределы  допускаемой  относительной погрешности измерений

составляют:

+  0,5 % - при измерении массы нетто нефтепродуктов от 100 т и

выше;

+  0,8 % - при измерении массы нетто нефтепродуктов до 100 т и

отработанных нефтепродуктов;

2.4   При   выполнении   измерений   объемно-массовым  методом

применяют средства измерений, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Порядковый номер и наименование средства измерений | Обозначение стандарта, ТУ и типа средства измерений либо его метрологические характеристики | Наименование измеряемой величины |
| --- | --- | --- |
| 1 Метрошток 2 Уровнемер 3 Уровнемер 3 Рулетка с | ТУ-112-РСФСР-029-90 Диапазон измерений 0-3,3 м Основная погрешность: По всей длине + 2 мм; от начала до середины шкалы + 1 мм ТУ 311-1227 466.034-93 Тип РУ-ПТ2 Диапазон измерений 0,4-12 м Основная погрешность + 4 мм ТУ 4213-002-23434764-97 Тип "Струна-М" Диапазон измерений 0,35-4 м ГОСТ 7502 грузом 3 кл.точности | Уровень нефтепродукта Уровень нефтепродукта Уровень нефтепродукта Уровень нефтепродукта Температура нефтепродукта Температура нефтепродукта Температура нефтепродукта Плотность нефтепродукта Плотность Плотность нефтепродукта Отбор проб Отбор проб |
|  | Пределы измерений ¦ Погрешность |  |
|  |  | 0 - 5 м ¦ +-2 мм |  |
|  |  | 0 - 10 м ¦ +-3 мм |  |
|  |  | 0 - 20 м ¦ +-4 мм |  |
|  |  | 0 - 30 м ¦ +-5 мм |  |
|  | 4 Термометр ртутный |  | ГОСТ 28498 |  |
|  |  | Цена деления 0,5 град.С |  |
|  | 5 Термометр для |  | ГОСТ 400 |  |
|  | испытаний |  | Цена деления 0,5 град.С |  |
|  | нефтепродуктов |  |  |
|  | 6 Термометр |  | ГОСТ 6651 |  |
|  | сопротивления |  | Допустимая погрешность |  |
|  |  | +- 0,5 град.С |  |
|  | 7 Ареометр |  | ГОСТ 18481 |  |
|  |  | Тип АНТ-1 или АН |  |
|  |  | Основная погрешность |  |
|  |  | +-0,5 кг/куб.м |  |
|  | 8 Цилиндры для |  | ГОСТ 18481 |  |
|  | ареометров |  | нефтепродукта |  |
|  | стеклянные или |  |  |
|  | металлические |  |  |
|  | 9 Термостат или |  | Поддержание температуры |  |
|  | водяная баня |  | с погрешностью +-0,2 град.С |  |
|  | 10 Пробоотборник |  | ГОСТ 2517 |  |
|  | переносной |  |  |
|  | 11 Пробоотборник | ГОСТ 13196 |  |
|  | стационарный |  |  |
|  | для резервуаров |  |  |

Допускается     применять     другие    средства    измерений,

обеспечивающие измерение  с  погрешностями  не  выше  указанных  в

таблице 1.

Рулетки с грузом используют при измерении уровня нефтепродукта

в емкостях высотой более трех метров.

2.5  При  применении  объемно-массового метода измеряют объем,

(непосредственно или по уровню), температуру, плотность.

2.6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

2.6.1  Лица,  выполняющие  измерения, должны пройти обучение и

инструктаж по охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

2.6.2  Содержание  вредных  веществ  в воздухе рабочей зоны не

должно  превышать предельно допустимых концентраций, установленных

в ГОСТ 12.1.005.

2.6.3 При выполнении работ по отбору проб необходимо соблюдать

правила  технической  и  пожарной  безопасности  при  обращении  с

нефтепродуктами:

При  отборе  проб пробоотборщик должен стоять спиной к ветру в

целях предотвращения вдыхания паров нефтепродуктов.

В местах отбора проб должны быть  установлены  светильники  во

взрывозащищенном исполнении.

Переносные   пробоотборники   должны   быть   изготовлены   из

материала, не образующего искр при ударе.

Отбор   проб   проводят   в   специальной   одежде   и  обуви,

изготовленных из    материалов,   не   накапливающих   статическое

электричество, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.124.

Запрещается  отбирать  пробы нефтепродукта на открытом воздухе

во время грозы.

2.6.4   Проведение   подготовительных   работ   и   выполнение

измерений должны обеспечивать экологическую чистоту в соответствии

с действующими нормативными документами.

2.7 Определение объема нефтепродукта

2.7.1   Объем   нефтепродукта   определяют  по  градуировочным

таблицам согласно результатам измерений уровня наполнения емкости.

2.7.2 Резервуары,    цистерны    и    другие    емкости    для

нефтепродуктов,  применяемые  в  качестве мер вместимости,  должны

быть отградуированы и иметь градуировочные таблицы.

Горизонтальные резервуары градуируют по ГОСТ 8.346.

Вертикальные резервуары градуируют по МИ 1823.

Периодичность  градуировки  -  не более 5 лет, если резервуары

предназначены  для  учетно-расчетных  операций, и не более 10 лет,

если  они  предназначены  для  оперативного  контроля  и  хранения

нефтепродуктов.

После   каждого   капитального  ремонта  должна  производиться

повторная градуировка резервуара.

2.7.3  На  каждом  измерительном  люке  должна  быть  нанесена

базовая высота   -   высотный   трафарет  -  расстояние  от  днища

резервуара до верхнего среза кромки измерительного люка.

2.7.4   Градуировка   резервуаров,   применяемых  для  учетно

расчетных операций, выполняется организациями, зарегистрированными

в   органах  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по

стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России), то

есть  имеющими  право  на  проведение таких работ.  Градуировочные

таблицы  утверждаются   территориальными   органами   Госстандарта

России.

Градуировка резервуаров, применяемых для оперативного контроля

при  внутрипроизводственных технологических операциях, выполняется

метрологическими  службами  железных дорог, получившими разрешение

от   МПС   России.  Градуировочные  таблицы  утверждаются  главным

инженером предприятия.

2.7.5   Технологические  трубопроводы  складов  нефтепродуктов

градуируются геометрическим  методом.   Вместимость   трубопровода

определяют по его внутреннему диаметру и длине.

При   изменении   схемы   трубопровода,  длины  или  диаметра,

градуировочные таблицы должны пересматриваться,  но не реже одного

раза в 10 лет.

2.7.6    Объем   нефтепродукта   в   автомобильных   цистернах

определяется по  полной  их  вместимости,  соответствующей  уровню

планки,  установленной  в  горловине  цистерны  или  по показаниям

счетчика (при наливе или сливе).

2.7.7   Объем   нефтепродукта   в   железнодорожных  цистернах

определяется по Таблицам  калибровки  железнодорожных  цистерн  на

основании измерения уровня (высоты налива) нефтепродукта.

2.8 Измерение уровня нефтепродукта

2.8.1  Уровень  нефтепродуктов  в  резервуарах,  оборудованных

из_мерительными люками, измеряют в установленной постоянной точке.

Стабильность точки отсчета контролируется базовой высотой.

При  измерении  в горизонтальных резервуарах необходимо, чтобы

метрошток  или  рулетка  с  грузом опускались на нижнюю образующую

строго вертикально.

2.8.2 Измерительную  ленту  рулетки  с  грузом  или  метрошток

следует  опускать  медленно,  не  допуская  волн  на   поверхности

нефтепродукта и ударов о днище резервуара.

Лента  рулетки  должна  находится  в  натянутом  состоянии,  а

метрошток - в строго вертикальном положении.

Измерения  проводят  при установившемся уровне нефтепродукта и

отсутствии пены.

2.8.3  Уровень  нефтепродукта определяется по линии смачивания

на  ленте  рулетки.  Считывать  уровень с ленты рулетки необходимо

немедленно,  как  только  при  подъеме  ее  из резервуара появится

линия смачивания.

При  отсчете  линия  смачивания  должна  быть  на  уровне глаз

оператора, производящего измерения. Ленту надо держать отвесно или

с небольшим наклоном,  в последнем случае сухая  ее  часть  должна

быть выше смоченной,  чтобы не допустить растекания нефтепродукта,

т.е. исключить завышения отсчитываемого уровня.

2.8.4  Показания  с рулетки с грузом или метроштока необходимо

считывать  до  1  мм.  Уровень  нефтепродукта  необходимо измерять

дважды.   При  получении  расхождений  в  измерениях  более  2  мм

измерение производится третий раз и берется средний результат.

2.8.5 При измерении уровня нефтепродукта в горизонтальных

резервуарах  в  результат измерения уровня по метроштоку вводится

поправка на уклон. Исправленное значение уровня равно:

h = hизм + nl, если уклон от люка;

h = hизм - nl, если уклон к люку,

где hизм - уровень нефтепродукта в резервуаре, мм;

n - уклон оси резервуара;

l - расстояние от точки измерения по  образующей  до  середины

резервуара, мм.

Уклон резервуара определяется при градуировке.

2.8.6    Уровень    нефтепродукта   и   подтоварной   воды   в

железнодорожных цистернах,  поступающих маршрутами  или  одиночно,

определяют в каждой цистерне.  Цистерны должны быть установлены на

горизонтальном участке  железнодорожного  пути.  Измерение  уровня

выполняют  метроштоком  через  горловину  котла  цистерны  в  двух

противоположных точках,  расположенных на продольной осевой  линии

цистерны, не менее двух раз в каждой точке.

Измерение  проводят  при  установившемся  уровне  и отсутствии

пены на поверхности нефтепродукта.

При  погружении  метроштока  следят, чтобы он опускался строго

вертикально  до  самой нижней точки котла, не попадая в углубление

сливного прибора, избегая резких ударов о дно.

Опущенный  до  дна  метрошток  быстро  извлекают  и  по  линии

смачивания   определяют  уровень  нефтепродукта.  Уровень  следует

считывать до 1 мм.

2.8.7   Если  установлено  заранее,  что  подтоварной  воды  в

резервуаре (железнодорожной   цистерне)  нет,  то  сразу  измеряют

уровень нефтепродукта.

2.8.8  Для определения уровня подтоварной воды в резервуарах и

цистернах используют водочувствительную ленту или пасту.

Водочувствительную  ленту  плотно прикрепляют, а пасту наносят

тонким  слоем  на  нижний конец метроштока или груз рулетки с двух

сторон.

Продолжительность  выдержки водочувствительной ленты или пасты

при измерении уровня подтоварной воды составляет 2-5 минут и более

в  зависимости  от ее качества, свойств нефтепродукта. При наличии

воды водочувствительный слой окрашивается.

При  подъеме  груза дотрагиваться руками до водочувствительной

ленты не допускается.

Отсчет уровня подтоварной воды проводят до 1 мм.

Если линия смачивания обозначилась на водочувствительной ленте

или пасте с противоположных сторон груза рулетки или метроштока на

разной  высоте, а также при нерезкой или неровной грани, измерения

необходимо повторить до получения точных результатов.

Размытая  линия  свидетельствует  об отсутствии четкой границы

между водой и нефтепродуктом и наличии водоэмульсионного слоя.

Если  и  при повторном измерении линия получилась размытой, то

высоты  слоев  воды и водоэмульсии отмечают отдельно. Эмульсионный

слой из наличия продукта исключается, но принимая во внимание, что

часть  нефтепродукта  в  нем  все-таки  имеется,  в  акте  об этом

делается оговорка.

2.8.9 В зимнее время при наличии льда на днище резервуара, его

толщину   определяют   как   разность   между  базовой  высотой  и

измеренной высотой от точки касания груза рулетки или метроштока с

поверхностью льда.

2.8.10   За   действительное   значение  уровня  нефтепродукта

принимают среднее арифметическое значений результатов измерений.

2.9 Измерение температуры нефтепродукта

2.9.1  Уровень  и  температуру  нефтепродукта следует измерять

одновременно.

Температуру    нефтепродукта    следует    измерять    ртутным

термометром, термометром   для   испытаний   нефтепродуктов    или

термометрами сопротивления.

2.9.2   Температуру   нефтепродукта   измеряют   сразу   после

извлечения каждой    точечной    пробы,   отобранной   с   помощью

термостатированного пробоотборника.

Термометр    погружают    в    нефтепродукт,   находящийся   в

пробоотборнике, на глубину,  указанную в техническом  паспорте  на

данный термометр, и выдерживают 1-3 минуты до достижения столбиком

ртути постоянного уровня.

Отсчет температуры производят до 1 град.С.

2.9.3    Температуру   нефтепродукта   находят   как   среднее

арифметическое значений  результатов измерений температур точечных

проб или показаний термометров по формуле:

n

Сумма(ti)

i=1

tср=---------

где ti - температура i-той точечной пробы или показание i-тых

термометров, град.С;

n - число точечных проб или число измерений термометрами.

Например,  объединенная  проба  нефтепродукта из вертикального

резервуара   отбирается   с   трех  уровней.  Средняя  температура

нефтепродукта вычисляется по формуле:

tв + tс + tн

tср. = --------------

3

Средняя  температура  объединенной  пробы  из  горизонтального

цилиндрического резервуара диаметром менее 2500 мм  рассчитывается

по формуле:

tс + tн

tср.= --------,

2

где tв - температура точечной пробы верхнего слоя, град.С;

tс - температура точечной пробы среднего слоя, град.С;

tн - температура точечной пробы нижнего слоя, град.С.

2.9.4  При  измерении  температуры  нефтепродукта термометрами

сопротивления температуру в пробах не измеряют.

2.10 Измерение плотности нефтепродукта

2.10.1 Для определения плотности нефтепродукта используют:

ареометры  типа  АНТ-1  или АН, имеющие основную погрешность

+-0,5 кг/кв.м;

цилиндры для ареометров;

термостат или водяную баню по ГОСТ 3900.

2.10.2  Плотность  нефтепродукта  определяется в лаборатории в

объединенной пробе по ГОСТ 3900.

Методы отбора проб нефтепродуктов устанавливает ГОСТ 2517.

2.10.3   Перед   отбором  пробы  из  резервуара  нефтепродукты

отстаивают не менее 2 часов.

Отбор    проб    осуществляют    при    помощи   стационарного

пробоотборника  по  ГОСТ  13196  или переносного пробоотборника по

ГОСТ 2517.

При  использовании  стационарного  пробоотборника в резервуаре

объединенную  пробу  получают  за  один  прием.  При использовании

переносного пробоотборника объединенную пробу составляют смешением

точечных проб, отобранных на различных уровнях резервуара.

Пробы  с  нескольких  уровней  отбирают последовательно сверху

вниз.

Для  отбора точечных проб пробоотборник опускают в резервуарах

на  заданный  уровень:  верхний  -  на  250  мм  ниже  поверхности

нефтепродукта, средний - с середины столба нефтепродукта, нижний -

на 250 мм

выше днища резервуара.

Точечные  пробы при высоте уровня нефтепродукта в вертикальном

резервуаре  не  выше  2000  мм  (или  остаток  после  опорожнения)

отбирают с верхнего или нижнего уровней.

Точечные  пробы  нефтепродукта  из  горизонтального резервуара

диаметром  менее  2500  мм независимо от степени его заполнения, а

также  из  горизонтального  резервуара диаметром более 2500 мм, но

заполненного   до   высоты,  равной  половине  диаметра  и  менее,

отбирают с двух уровней:  с  середины  высоты  столба  жидкости  и

нижнего уровня.

При  составлении  объединенной  пробы  каждую  точечную  пробу

перемешивают, берут необходимый объем и сливают в один сосуд.

2.10.4    В    железнодорожных   и   автомобильных   цистернах

пробоотборник  опускают  до  0,33  диаметра  от  нижней внутренней

образующей. При отборе точечных проб пробоотборник выдерживают  на

заданном уровне до начала его заполнения не менее 5 минут.

2.10.5  При  отборе  проб  нефтепродуктов  из  бочек, бидонов,

канистр   и   другой   транспортной   тары   одну  точечную  пробу

нефтепродукта отбирают от единицы транспортной тары.

Точечную  пробу  жидкого  нефтепродукта отбирают пробоотборной

трубкой по ГОСТ 2517.

Точечную  пробу  мазеобразного  нефтепродукта  отбирают  щупом

поршневым  или  винтообразным, с продольным вырезом или прямым без

выреза по ГОСТ 2517.

2.10.6  При заправке локомотивов и других транспортных средств

пробы  следует  отбирать  из  раздаточного устройства в начале и в

конце смены. Пробу отбирают переносным пробоотборником.

2.10.7    Пересчет    значения   плотности   при   температуре

нефтепродукта в  резервуаре  или  трубопроводе  на  плотность  при

температуре 20   град.С   проводят   по   таблице,  приведенной  в

приложении ГОСТ 3900.

2.11 Определение массы нефтепродукта

2.11.1 Масса   нефтепродукта   определяется  как  произведение

значений его объема и плотности.

2.11.2 При объемно-массовом статическом методе, если в течение

товарной  операции  средняя плотность нефтепродукта не изменяется,

масса нефтепродукта определяется по формуле:

М = Ро(ср.) (V1 - V2) (1 + 2 Альфа х Дельта(tст));

где V1 и V2 - объемы нефтепродукта,  взятые по  градуировочной

таблице резервуара, соответственно в начале и в конце товарной

операции, куб.м;

Ро(ср) -  средняя  плотность   нефтепродукта   в   резервуаре,

кг/куб.м;

Альфа   -   коэффициент   линейного  расширения  материала  стенок

резервуара, 1/град.С;   Альфа  =12,5 х 10(^-6)  1/ град.С;

Дельта tcт  =  (tст1-tст2)  -   разность   температур   стенок

резервуара при измерении объема и при градуировке, град.С;

Температура стенки резервуара определяется по формуле:

t1,2 + tв

tст 1,2 = ---------,

2

где t1, 2 - средняя температура продукта в резервуаре, град.С;

tв - температура окружающего воздуха, град.С.

2.11.3  При  объемно-массовом динамическом методе масса брутто

нефтепродукта определяется по формуле:

М = V х Ро х (1 + Бетта(дt)),

где М - масса нефтепродукта, кг;

V - объем нефтепродукта, куб.м;

Ро - плотность нефтепродукта, кг/куб.м;

Бетта -  коэффициент   объемного   расширения   нефтепродукта,

1/град.С;

Дельта(t) = (t(Ро) - tv ) - разность температур  нефтепродукта

при измерении плотности (t(Ро)) и объема (tv), град.С.

3. ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Объемный   метод   измерений   представляет   собой  часть

объемно-массового метода,     когда    измеряют    только    объем

нефтепродукта.

3.2  Для измерения объема этим методом применяются колонки для

заправки  локомотивов  и  другой железнодорожной техники дизельным

топливом (тип А1066.02) и маслом (тип А1066.03).

4. МАССОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

4.1  Этим  методом  измеряется  масса  нефтепродуктов в таре и

транспортных средствах путем взвешивания на весах.

Для   взвешивания   нефтепродуктов  применяются  шкальные  или

циферблатные весы по ГОСТ 14004, МР-76 и МР-106.

Отсчеты  на  шкальных  и циферблатных весах ведут до 1 деления

шкалы.

4.2  Масса  взвешиваемых  нефтепродуктов  не  должна превышать

грузоподъемности  весов.  Для  снижения влияния внешних условий на

погрешность  измерений  весовые устройства должны быть защищены от

ветра и осадков.

4.3  Для  взвешивания  нефтепродуктов  в таре применяются весы

товарные общего назначения грузоподъемностью до 3000 кг.

Нефтепродукты  в малой таре взвешиваются на весах с наибольшим

пределом взвешивания 30 кг.

Масса  нефтепродукта  определяется  как  разность между массой

брутто и массой тары.

Взвешивание в  таре  может  производиться поштучно и групповым

способом,   который   применяется    при    отпуске    односортных

нефтепродуктов.

4.4  Автоцистерны  с  нефтепродуктами  взвешиваются  на  весах

автомобильных стационарных   и   передвижных   общего   назначения

грузоподъемностью от 10 до 30 т.

4.5  Порядок  взвешивания железнодорожных цистерн определяется

МИ 1953.

Масса   нефтепродуктов   в   железнодорожных  цистернах  может

определяться как в одиночных цистернах,  так и в составе в  целом,

как слагаемое из одиночных цистерн.

Масса  нефтепродуктов  в  одиночных цистернах определяется как

разность результатов взвешивания груженой и порожней цистерны.

Масса   нефтепродуктов   в   железнодорожных   цистернах   при

взвешивании  без  расцепки  определяется как разность между суммой

измеренных масс груженых цистерн и суммой масс порожних цистерн.

4.6   Пределы   относительной  погрешности  определения  массы

нефтепродукта путем  взвешивания  должны  быть  (0,5%  (наибольшая

суммарная масса взвешиваемых цистерн до 2000 т).

4.7  Значение  результата  измерений  округляется  до  того же

разряда, что и значение абсолютной погрешности.

5. ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

5.1    Гидростатический    метод    основан    на    измерении

гидростатического  давления столба нефтепродукта заполненной части

резервуара.

5.2  Массу  (кг)  нефтепродукта  в  резервуаре  определяют  по

формуле:

Pi х Sср

M = --------,

g

где Pi - гидростатическое давление столба нефтепродукта, Па;

Vi

Sср. = --- - средняя площадь сечения, кв.м;

Hi

Vi - объем нефтепродукта, куб.м;

g - ускорение силы тяжести, м/кв.с;

Hi - уровень наполнения емкости, м.

5.3  Массу отпущенного из резервуара нефтепродукта определяют,

исходя  из  разности  гидростатических давлений в начале и в конце

товарной операции по формуле:

(Pi - Pi+1) Sср.

M = ----------------,

g

где   Pi   и   Pi+1   -   гидростатическое   давление   столба

нефтепродукта в начале и в конце товарной операции, Па;

Vi- Vi+1

Sср.  =  --------  -

Hi- Hi+1

среднее значение площади сечения части резервуара,  из которой

отпущен нефтепродукт, кв.м;

Vi и Vi+1 - объемы нефтепродукта, соответственно, в начале и в

конце товарной операции, куб.м.

5.4  При  выполнении  измерений  количество  наблюдений каждой

величины  должно  быть  не менее двух, как в начале, так и в конце

товарной операции.

5.5 Значение каждой из величин определяют:

объем V до десятых долей метра кубического;

уровень Н - до 1 мм;

гидростатическое давление   по   манометру   с   относительной

погрешностью +- 0,25% до значений 50 Па;

ускорение   свободного  падения  g  для  данной  местности  по

справочнику до третьей значащей цифры после запятой, м/кв.c;

среднее   значение  площади  сечения  резервуара  S  до  одной

значащей цифры после запятой, кв.м.

5.6 При измерении разности давления нефтепродукта в начале и в

конце   товарной  операции  учитывают  изменение  давления  столба

воздуха в резервуаре по формуле:

Pi - Pi+1 = Pi' - P'(i+1) - Ро(св) х g (Hi - H(i+1)),

где Ро(в) - плотность воздуха, кг/куб.м ;

Hi и H(i+1) - уровень нефтепродукта, соответственно в начале и

в конце товарной операции, м;

Pi' -  P'(i+1)  -  разность  давлений  столба   нефтепродукта,

измеренных по манометру в начале и в конце товарной операции, Па.

6. ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА И МАСЛА ПРИ

ЭКИПИРОВКЕ И РАБОТЕ ТЕПЛОВОЗА

6.1   Количество  топлива  и  дизельного  масла  при  заправке

тепловоза в пунктах экипировки измеряется объемно-массовым методом

с применением:

счетчиков нефтепродуктов;

топливо-маслораздаточных колонок;

автоматизированной  системы  измерений  и учета нефтепродуктов

"Ольха-500".

6.2    Автоматизированная    система    измерений    и   учета

нефтепродуктов  "Ольха-500"  предназначена  для  определения массы

топлива и масла.

Она   обеспечивает   выдачу  дозы  нефтепродуктов  по  команде

оператора,  обработку  информации,  полученной со входного блока и

преобразователя  расхода,  управление вентилями выходных блоков, а

также запись, хранение, выбор и распечатку требуемой информации.

Работа системы может быть переключена с автоматического режима

заправки  на  ручной со снятием показаний с механического счетчика

количества жидкости.

Система   обеспечивает   учет   нефтепродуктов  с  допускаемой

относительной погрешностью +- 0,5 %.

Учет  отпускаемого  на  локомотивы  топлива,  в  том числе при

экипировке  системой  "Ольха-500",  ведется  в  суточной ведомости

формы ФМУ N 24, приведенной в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Учет  отпускаемого  на  локомотивы  дизельного масла ведется в

суточной  ведомости  формы  ФМУ-23,  приведенной  в приложении 4 к

настоящей Инструкции.

Внутрипроизводственный   учет   отпускаемого   на   локомотивы

дизельного  масла  при  экипировке  системой "Ольха-500" ведется в

суточной   ведомости   по   рекомендуемой   форме,  приведенной  в

приложении 5 к настоящей Инструкции.

6.3    Измерение   количества   топлива   в   баке   тепловоза

производится при оперативном контроле,  при приеме и сдаче рабочей

смены  локомотивными  бригадами,  а  также  перед  началом и после

заправки тепловозов топливом.

Измерение  количества  топлива  в баке тепловоза производят на

горизонтальном участке пути.

6.4  Количество  топлива  в  баке  тепловоза измеряют объемно

массовым или гидростатическим методом.

6.4.1 Объемно-массовый метод измерений.

Объем  топлива  в  топливном баке определяют по градуированным

мерным рейкам, которыми оборудованы все тепловозы.

Градуированная  рейка является принадлежностью топливного бака

тепловоза. Градуировка реек производится  заводами-изготовителями.

После  каждого  капитального  ремонта  и вызванного в связи с этим

возможным  изменением  вместимости   бака   должна   производиться

повторная его градуировка.

Интервал градуировки мерной рейки составляет 50 куб.дм.

Каждый   топливный   бак  должен  быть  снабжен  градуровочной

таблицей,  к которой прилагаются акт и протокол градуировки объема

бака.

Измерения  производят при установившемся уровне топлива. Рейку

опускают строго  вертикально  до  упора в днище бака,  не допуская

волн на поверхности топлива.

Показания  считывают  с  точностью  до  половины деления шкалы

сразу по появлении смоченной части рейки над измерительным люком.

Измерения  производят  с  двух  сторон  топливного  бака  (при

наличии   двух  измерительных  люков)  рейками,  закрепленными  за

конкретными люками. Измерение производят дважды.

Температуру   и   плотность   топлива   измеряют   в  порядке,

установленном подпунктами 2.9 и 2.10 настоящей Инструкции.

Масса топлива в баке тепловоза определяется по формуле:

M = Ро х Vср.,

где Ро - плотность топлива, кг/куб.дм;

Vср. - средний объем топлива по двум измерениям с обеих

сторон бака по шкале рейки, куб.дм

Массу топлива (кг) записывают  в  журнал  формы  ТУ-152  после

каждого измерения с указанием времени.

6.4.2 Гидростатический топливомер.

Гидростатические топливомеры  контролируют  уровень  топлива в

баке путем измерения гидростатического давления столба топлива при

продувке через него воздуха через специальное устройство.

Измерения производят в соответствии с техническим описанием на

гидростатический топливомер.

6.5   Измерение   удельного   расхода   топлива  при  контроле

тепло_технического состояния тепловозов.

В случае постоянного перерасхода топлива дизелем  относительно

установленных  норм  необходимо  отставить  тепловоз на реостатный

пункт и произвести определение удельного расхода топлива.

Определение  удельного расхода топлива производят только путем

измерения его массы. Измерение массы осуществляют взвешиванием.

Определение   удельного   расхода  топлива  дизелем  тепловоза

является  технологической  операцией,  включающей в себя измерения

часового  расхода  топлива  дизелем и мощности главного генератора

тепловоза.   Указанная  операция  производится  после  регулировки

дизеля.

Измерение  часового  расхода  топлива  автоматическим  весовым

электронным  топливомером  для  реостатных  испытаний производят в

соответствии с техническим описанием на топливомер.

При   отсутствии   на  реостатных  станциях  топливомеров  для

измерения  часового  расхода  топлива  применяют весы и секундомер

соответствующего класса.

Предельная  допускаемая погрешность измерения часового расхода

топлива не должна превышать + 0,5 %.

7. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1    Результаты    фактического    определения    количества

нефтепродуктов  предназначены  для  сведения материального баланса

поступления,  отпуска,  хранения  и использования нефтепродуктов с

учетом   норм   естественной   убыли   и  допускаемой  погрешности

измерений и сопоставления его с бухгалтерскими документами.

7.2   Нормы  естественной  убыли  нефтепродуктов  при  приеме,

хранении,   отпуске   и  транспортировании,  а  также  порядок  их

применения  определяются  в  порядке, установленном постановлением

Госснаба СССР от 26.03.86 г. N 40 (Указание МПС СССР от 11.04.86 N

145пр-у).

Списание нефтепродуктов  в пределах норм естественной убыли до

установления факта недостачи запрещается.

Инструкция о  порядке  и  методах  измерений  при поступлении,

хранении,  отпуске и использовании нефтепродуктов на  предприятиях

МПС,  утвержденная  МПС  России  от  07.12.93  N ЦТ-212 признается

утратившей силу.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ

|  | Наименование средств измерений | Межповерочный интервал | НД по поверке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Счетчики нефтепродуктов Топливо-маслораздаточные колонки Мерники технические Автоцистерны для нефтепродуктов Резервуары стационарные для хранения нефтепродуктов Весоизмерительные приборы Уровнемеры Метроштоки Рулетки с грузом Термометры всех типов Секундомеры механические Секундомеры электрические Автоматизированные системы измерений и учета нефтепродуктов "Ольха-500" | 1 год 1 год 2 года 2 года 5 лет 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год | ГОСТ 8.451-81 РД 32ЦТ 23-85 РД 32ЦТ 24-85 ГОСТ 13844-68 ГОСТ Р 8.569-98 МИ 1823-87 ГОСТ 8.453-82 ГОСТ 8.321-78 ГОСТ 8.247-77 МИ 1780-87 ГОСТ 8.461-82 ГОСТ 8.423-81 ГОСТ 8.286-78 РД 32 ЦТ 208-99 |

Колонки для   заправки   локомотивов   для    внутристанционных

маневровых   работ  в  соответствии  с  Р  32-110-98  могут  иметь

свидетельство о калибровке.

Приложение 2

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ,

В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

ГОСТ 8.247-77   ГСИ.   Метроштоки   для    измерения    уровня

нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях.

ГОСТ 8.286-78 ГСИ.Секундомеры электрические. Методы и средства

поверки.

ГОСТ 8.302-78 ГСИ. Микроманометры жидкостные компенсационные с

микрометрическим винтом МКВ-250. Методы и средства поверки.

ГОСТ   8.321-78   ГСИ.Уровнемеры  промышленного  применения  и

Поплавковые. Методы и средства поверки.

ГОСТ 8.346-79 ГСИ.Резервуары стальные горизонтальные. Методы и

средства поверки.

ГОСТ 8.423-81 ГСИ.Секундомеры механические. Методы и средс_тва

поверки.

ГОСТ  8.453-82 ГСИ.Весы для статического взвешивания. Методы и

средства поверки.

ГОСТ 8.461-82 ГСИ.Термопреобразователи сопротивления. Методы и

средства поверки.

ГОСТ   Р  8.569-98  Автоцистерны  для  жидких  нефтепродуктов.

Методика поверки.

ГОСТ   12.0.004-90   ССБТ.Организация   обучения  безопасности

тру_да. Общие положения.

ГОСТ     12.1.005-88     ССБТ.Общие    санитарно-гигиенические

требова_ния к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ   12.4.124-83   ССБТ.Средства   защиты   от  статического

электричества. Общие технические требования.

ГОСТ    400-80Е    Термометры    стеклянные    для   испытаний

нефтепро_дуктов. Технические условия.

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ   3900-85   Нефть  и  нефтепродукты.  Методы  определения

плотности.

ГОСТ   6651-94   Термопреобразователи   сопротивления.   Общие

тех_нические требования и методы испытаний.

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Техничес_кие

условия.

ГОСТ  13196-93  Устройства  автоматизации резервуарных парков.

Средства  измерения  уровня  и отбора проб нефти и нефтепродуктов.

Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ  13874-68  Мерники  металлические  технические.  Методы и

средства поверки.

ГОСТ   14004-68   Весы  рычажные  общего  назначения.  Пределы

взвешивания. Нормы точности.

ГОСТ   18481-81Е   Ареометры   и  цилиндры  стеклянные.  Общие

технические условия.

ГОСТ 26976-86 Нефть и нефтепродукты.Методы определения массы.

ГОСТ   28498-90   Термометры   жидкостные   стеклянные.  Общие

технические требования. Методы испытаний.

РД  32  ЦТ  23-85  Колонки  для заправки локомотивов дизельным

топливом типа А1066.02.

РД  32  ЦТ  24-85 Колонки для заправки локомотивов маслом типа

А1066.03.

РД  32  ЦТ 208-99 Автоматизированная система измерений и учета

нефтепродуктов "Ольха-500". Методика поверки.

ТУ-112-РСФСР-029-90    Метрошток    для    измерения    уровня

нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях.

Р   32-110-98   Руководство   по   установлению   номенклатуры

контролируемых параметров  и  средств измерений на железнодорожном

транспорте,  подлежащих государственному метрологическому контролю

и надзору.

МИ     1823-87     ГСИ.Вместимость    стальных    вертикальных

цилиндрических резервуаров.    Методика    выполнения    измерений

геометрическим и объемным методами.

МИ  1953-88  Масса  народнохозяйственных  грузов при бестарных

перевозках. Методика выполнения измерений.

МР-76   Взвешивающие  устройства  неавтоматического  действия.

Метрологические и технические требования.

МР-106 Железнодорожные весы для взвешивания в движении.

Таблицы   калибровки   железнодорожных  цистерн.  Издательство

Транспорт(Трансинфо. 1997 г.

Приложение 3

Не приводится - прим.ред.

Приложение 4

Приложение 5

Суточная ведомость N ______

отпуска дизельного масла

"____" _____________ ______ г.

| Серия и номер локомотива | Номер маршрута | Машинист | Удельный вес, г/куб.см | Объем, л | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого:

Оператор ___________________

фамилия